## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

- СНиП 35-01-2001 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

- МДС 30-3.2011 Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспорта в городах.

- Методические рекомендации по благоустройству территорий муниципальных образований;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект благоустройства элементов благоустройства территории по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 27, д. 29 разработан на основании:

- задания на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 221-9-806/18 от 16 января 2018 г.;

- технического задания;

- топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «СТГК» в ноябре 2017 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям действующей нормативной документации.

- СВЕДЕНИЯ О КОМПЬТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ

При разработке данного проекта использовались следующие программные продукты:

- AutoCad LT 2017;

- Microsoft Word 2010;

- ПК «Гранд-смета».

- ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Участок проектирования является частью внутриквартальной территории и ограничен с севера домом 25 по набережной канала Грибоедова, с северо–запада домом 6 по Казанской улице, с юго-запада домом 31 по набережной канала Грибоедова, с юго-востока домом 29 по набережной канала Грибоедова и домом 27 по набережной канала Грибоедова.

- ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА, СУЩЕСТВОВАВШЕГО ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОУЙСТРОЙСТВА

В настоящее время территория в границах проектирования имеет зону для отдыха в набивном покрытии, местами изношенном и заросшем травой. На площадке существует конструкция, облицованная колотой плиткой, которая является подпорной стенкой и местом для сидения. Конструкция находится в полуразрушенном состоянии. Озеленение вокруг площадки с прогалинами в газоне.

# описание цели и задач планируемого благоустройства

Цель благоустройства территории: создание эмоционально благоприятных условий пребывания жителей во дворе дома, улучшение экологического состояния территории.

Задачи:

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;

- устроить прогулочную дорожку в набивном покрытии;

- устроить прогулочную зону в плиточном мощении;

- отремонтировать плиточное мощение;

- установить малые архитектурные формы (скамьи, урны, вазоны, перголы, трельяжи);

- озеленить территорию.

# обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого благоустройства

Благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности муниципального образования № 78. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. При выполнении комплекса мероприятий возможно улучшение общей инфраструктуры микрорайона, улучшение экологического состояния и внешнего облика микрорайона, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий в общественных местах.

# описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства

Благоустраиваемая территория находится на территории Центрального района, муниципальный округ № 78. Вокруг территории проектирования расположены трех -, четырех- и пятиэтажные здания светлых тонов.

# ландшафтный анализ территории

В целом рельеф участка проектирования простой, значительных перепадов высот нет. В центральной части участка проектирования (на месте площадки для отдыха) существует небольшой перепад рельефа, обрамленный подпорной стенкой. Участок сухой, влага не застаивается.

В центральной части участка проектирования преобладает полуоткрытый тип насаждений со спонтанной растительностью, насаждения у площадки для отдыха представлены сиренью и местами озелененными вазонами. В северной части участка проектирования преобладает закрытый тип насаждений со спонтанной растительностью, создающий затененность территории. Насаждения представлены деревьями и кустарниками, таких пород, как клен, ясень, осина и сирень. Рельеф местности имеет равномерный уклон, позволяющий организовать систему сбора осадков с территории.

# Основные технико-экономические показатели ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

| Поз. | Наименование | Площадь, м2 | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Площадь участка в границах проектирования | 1961,0 | 100,0% |
| 22 | Площадь проектируемого газона | 203,8 | 10,4% |
| 33 | Площадь восстанавливаемого газона | 184,9 | 9,4% |
| 44 | Площадь покрытия из мульчи | 5,8 | 0,3% |
| 55 | Площадь набивного покрытия, проектируемого | 50,4 | 2,6% |
| 66 | Площадь плиточного мощения, ремонтируемого. Проезд | 778,2 | 39,7% |
| 47 | Площадь плиточного мощения, ремонтируемого. Пешеходная дорожка | 21,8 | 1,1% |
| 78 | Площадь плиточного мощения, проектируемого. Проезд | 3,5 | 0,2% |
| 99 | Площадь плиточного мощения, проектируемого. Пешеходная дорожка | 36,3 | 1,9% |
| 810 | Площадь, не включенная в проектирование | 676,3 | 34,5% |

# планировочная организация ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

При решении схемы планировочной организации земельного участка учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, пешеходные и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих территорий, проездов и улиц.

Проект благоустройства элементов благоустройства предусматривает:

- устройство плиточного мощения;

- ремонт плиточного мощения;

- устройство набивного покрытия;

- установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, вазоны, перголы, трельяжи);

- озеленение территории;

- посадки деревьев и кустарников.

Расположение и конфигурация дорожек предусмотрены проектом в соответствии со сложившейся планировкой внутридворовой территории и с учётом требований технического задания с максимальным сохранением зелёных насаждений.

# Инженерная подготовка территории

Рельеф участка проектирования простой. На участке предполагается частичное сохранение существующей выборочной вертикальной планировки с изменением существующего перепада высотных отметок. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

# Благоустройство и озеленение участка проектирования

Проектом предусмотрено устройство пешеходной дорожки в плиточном мощении, устройство пешеходной дорожки в набивном покрытии, ремонт плиточного мощения, устройство газона, восстановление газона, посадки деревьев и кустарников (живая изгородь, групповые посадки, солитерные посадки), устройство пергол, трельяжей, вазонов, устройство подпорной стенки с сохранением перепада высот.

На территории участка плиточное мощение имеет пробоины и разрушения, поэтому проектом предусмотрен его ремонт, а также замена БР 100.30.15.

На месте существующей площадки для отдыха предусматривается прогулочная дорожка в плиточном мощении, а также озеленение посредством посадки сирени обыкновенной (рядовая посадка вдоль дуги на западе участка), рододендрона «Blue Tit» и овсяницы сизой (западная часть), вейгелы цветущей (рядовая посадка вдоль дуги с шагом), спиреи «Gold Mound» (на востоке участка), сливы растопыренной «Nigra» (на востоке участка, при входе на дорожку слева), чубушника венечного (на севере участка у стены здания) и актинидии коломикты (трельяжи у стены здания). Перепад высот сохраняется. В качестве подпорной стенки предполагается устройство БР 100.45.18. При входе и выходе с дорожки предусматривается занижение бортового камня для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Также в месте, где располагаются ступеньки, предусматриваются швеллеры.

В западной части участка проектирования предусматривается прогулочная дорожка в набивном покрытии с устройством пергол. Также предусматриваются посадки туй (рядовая посадка вдоль стены), можжевельника (слева при входе на дорожку), сирени (справа при входе на дорожку) и ивы (солитерная посадка в центре участка).

У контейнерной площадки предусматривается устройство вазона с трельяжем.

В северной части участка предполагается установка скамьи с урной. Установка урн (2 шт.) также предусматривается на прогулочной дорожке, выполненной из плиточного мощения.

В северной части участка предусматривается демонтаж газонного ограждения. В юго-западной и центральной частях предусматривается устройство секций газонного ограждения.

После завершения строительных работ производится благоустройство территории. Выполняются планировочные работы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи.

# Функциональное зонирование участка проектирования

Проектом предусматривается устройство прогулочных дорожек.

# Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проект благоустройства выполнен с максимальным сохранением зелёных насаждений. В целях уменьшения пылевыделения свободные от пешеходных зон и площадок участки территории проектирования озеленяются путем создания газона (посев многолетних трав).

# Перечень мероприятий по доступности маломобильных групП НАСЕЛЕНИЯ

В местах примыкания пешеходных дорожек к дороге с асфальтовым покрытием предусматривается занижение бортового камня марки БР100.30.15 (ГОСТ 6665-91) для обеспечения перепада высот в местах съезда не более 0,015 м.

# обоснование возможности осуществления благоустройства по этапам

Согласно данному проекту благоустройство территории выполняется в один этап. Возможность осуществления благоустройства и его этапность зависит от муниципальных программ.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.